Обзор основных планируемых изменений в постановление Правительства РФ № 644

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части сброса сточных вод.

В начале декабря Минстроем России был направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти проект Постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения» от 30 ноября 2015 г.

| Действующая редакция Постановления Правительства РФ № 644 | Предлагаемая редакция |
| --- | --- |
| Пункт 116. Абоненты обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, в случае, если абоненты отнесены к определенным Правительством Российской Федерации категориям абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, или на объектах абонентов осуществляются производственные процессы по перечню согласно приложению № 4. Абоненты, указанные в настоящем пункте, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство (создание) до 1 января 2019 г., если иной срок не предусмотрен планом снижения сбросов сточных вод на объектах такого абонента. | Пункт 116. Абоненты, допустившие неоднократное (два и более раза в течение календарного года) нарушение требований, установленных пунктом 113 настоящих Правил, или допустившие неоднократное грубое нарушение требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, а также указавшие в декларации о составе и свойствах сточных вод грубое нарушение требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, в целях обеспечения соблюдения указанных требований обязаны разработать план по достижению требований по типовой форме, предусмотренной приложением № 5, и утвердить его по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведение. Критерии грубого нарушения требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, установлены приложением № 3. Иные абоненты вправе разработать и утвердить план по достижению требований. |
| Проектом предложено ликвидировать положение об обязанности строительства локальных очистных сооружений группой предприятий, относящихся к перечню Приложения 4, действующей редакции Постановления. Вместо этого, абоненты, допустившие неоднократное нарушение требований нормативов, будут обязаны разработать «план по достижению требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения». Также в Постановление вносятся дополнительные пункты, регламентирующие содержание такого плана, процедуру его согласования, срок действия, ответственность за его невыполнение и т.п. Данный план может содержать такие варианты снижения загрязнения как: создание систем оборотного водоснабжения; внедрение новых технологий; передачи сточных вод для очистки специализированным организациям. |
| Пункт. 120. В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 113 настоящих Правил, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле: , где: П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение; КК - коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения - 10, при последующих нарушениях в течение года - 25; Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м); Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 113 настоящих Правил (куб. метров). | Пункт. 120. В случае если по результатам контроля, проводимого организацией, осуществляющей водоотведение, зафиксирован сброс сточных вод с нарушением требований, предусмотренных пунктом 113 настоящих Правил, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований), размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле: , где: П - размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей). Плата вносится абонентом организации, осуществляющей водоотведение, в сроки и порядке, которые установлены договорами, на основании которых абонентом осуществляется водоотведение; КК - коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 10, при последующих нарушениях в течение года по тому же показателю - 25; Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м); Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс веществ с нарушением требований, предусмотренных пунктом 113 настоящих Правил (куб. метров). |
| Таким образом, отменяется штраф за залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных нормативов и требований) загрязняющих веществ. |
| Пункт. 123. В случае если абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения в части превышения допустимой концентрации загрязняющего вещества без учета налога на добавленную стоимость (веществ) и нормативов свойств сточных вод определяется по формуле: где: ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента в декларации о составе и свойствах сточных вод, либо в расчете платы, предусмотренном приложением № 5, либо в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение (мг/дм3). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод за величину ФКi - принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) по различным выпускам, превышающее требования, установленные пунктом 114 настоящих Правил; ДКi - допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные приложением № 3 к настоящим Правилам (мг/куб. дм). В случае если значение ФКi по водородному показателю составляет от 5 до 6,5, при расчете платы значение ДКi принимается равным 6,5, в случае, если от 9 до 10, принимается равным 9; Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м); Q - объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольных проб. Предельный размер платы, рассчитанной в соответствии с настоящим пунктом, составляет 10-кратный тариф на водоотведение без учета налога на добавленную стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных абонентом, за период, указанный в настоящем пункте. В случае если в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значение ФКi по какому-либо показателю зафиксировано больше значения, заявленного абонентом в декларации о составе и свойствах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, либо в расчете платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, предусмотренном приложением № 5 к настоящим Правилам, организация, осуществляющая водоотведение, производит перерасчет платы. | Пункт. 123. В случае сброса (в том числе указания в декларации сброса) абонентом сточных вод с нарушением требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения без учета налога на добавленную стоимость в части превышения максимальных допустимых значений концентраций загрязняющего вещества (веществ) и показателей свойств сточных вод определяется по формуле (за исключением случаев исчисления платы в соответствии с пунктом 120 настоящих Правил): П = (Макс(Кi1) + Сумм(Кi2) + Макс(Кi3) + Сумм(Кi4) + КiрН + КiТ + Кiлос + Кiжиры + Кiпхб + Макс(КiСПАВа и КiСПАВн)) х Т х Q, где: Кi = ((ФКi – ДКi):ДКi) х КВ, где: ФКi - фактическая концентрация i-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод абонента, заявленные абонентом в декларации, либо зафиксированные в контрольной пробе сточных вод абонента, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение на конкретном канализационном выпуске (мг/куб. дм). При наличии у абонента нескольких выпусков в систему водоотведения и при отсутствии на них приборов учета сточных вод (за исключением случаев определения объемов сточных вод по данным баланса водопотребления и водоотведения), за величину ФКi принимается усредненное значение концентрации загрязняющего вещества (показателя свойств сточных вод) на различных выпусках, рассчитанное на основе значений, превышающих требования, установленные пунктом 114 настоящих Правил; ДКi - максимально допустимое значение концентрации i-го загрязняющего вещества или показателя свойств сточных вод, предусмотренные приложением № 3 (мг/куб. дм); КВ – коэффициент воздействия, указанный в приложении № 3; Кi по показателю «водородный показатель (pH)» принимается равным соответствующему значению КВ; Макс(Кi1), Макс(Кi3) - максимальные из всех значений Кi по показателям, отнесенным к группам 1 и 3 в соответствии с приложением № 3; Сумм(Кi2), Сумм(Кi4) - суммарные значения Кi показателей, отнесенным к группам 2 и 4 в соответствии с приложением № 3; КiрН, КiТ, Кiлос, Кiжиры, Кiпхб, КiСПАВа и КiСПАВн - значения Кi по показателям "водородный показатель (рН)", "температура", "летучие органические соединения", "жиры", "полихлорированные бифенилы", "СПАВ анионные" и "СПАВ неионогенные"; Макс(КiСПАВа и КiСПАВн) - максимальные из значений Кi по показателям "СПАВ анионные" и "СПАВ неионогенные"; Т - тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб. м); Q – объем сточных вод, сброшенных абонентом через канализационный выпуск, определенный по показаниям прибора учета сточных вод, либо в соответствии с балансом водопотребления и водоотведения (в случаях, предусмотренных Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод), а в иных случаях - общий объем сточных вод, отведенные абонентом за период с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение требований, установленных пунктом 114 настоящих Правил, до следующего отбора проб организацией, осуществляющей водоотведение, но не более 3 календарных месяцев (при расчетах платы на основании результатов анализов контрольных проб сточных вод) (куб. метров). При расчете платы на основании декларации указанные объемы сточных вод учитываются ежемесячно в течение срока действия декларации." |
| Новая редакция п. 123 предполагает: изменение порядка расчета (формулы) платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения; введение новой единицы в формулу расчета - коэффициента воздействия (КВ); деление всех загрязняющих веществ на 4 группы (в зависимости от характера негативного воздействия). |
| Пункт 123.1 отсутствует в действующей редакции | Пункт 123.1 …В случае отсутствия у абонентов, указанных в пункте 124, поданной в установленном порядке декларации, действующей на дату отбора контрольных проб сточных вод, к плате данных абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, рассчитанной на основании результатов указанных контрольных проб, дополнительно применяется коэффициент 2." |
| Ранее, ответственность за непредставление абонентом декларации о составе и свойствах сточных вод заключалась в проведении расчета платы организацией, осуществляющей водоотведение, на основании результатов контрольных проб сточных вод. Теперь, в случае отсутствия у абонентов декларации, плата за негативное воздействие на работу ЦСВ увеличивается в 2 раза и также рассчитанная по результатам контрольных проб. |
| Пункт 123.3 отсутствует в действующей редакции | Пункт 123.3 Для абонентов, являющихся предприятиями общественного питания или осуществляющих производство готовых пищевых продуктов и блюд, производство строительных керамических материалов, изделий из бетона для использования в строительстве, керамических изделий, стекла и изделий из стекла, включая стекловолокно, производство химических веществ и химических продуктов, обработку поверхностей, предметов или продукции с использованием органических растворителей и красителей, производство кожи, меха и изделий из них, в том числе дубление, выделку и крашение шкур и кожи, выделку и крашение меха, производство гальванических элементов или изделий с гальваническим покрытием, осуществляющих мойку транспортных средств, переработку и консервирование рыбы или иных водных биологических ресурсов, переработку или консервирование молока, мяса или иной пищевой продукции, в случае технической невозможности осуществить отбор проб сточных вод, в случае, если объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов абонента составляет менее 30 м3 в сутки суммарно по всем канализационным выпускам или если объект абонента расположен во встроенном (пристроенном) нежилом помещении в многоквартирном доме при отсутствии отдельного канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле: П = К х Т х Q, где: К - коэффициент компенсации, = 0,5; Т - тариф на водоотведение; Q – объем сточных вод. |
| Законодателем определена категория абонентов, чьи объекты ранее невозможно было контролировать на предмет состава сточных вод. С введением в законную силу п. 123.3, ряд предприятий будет обязан дополнительно платить полтора тарифа за водоотведение. |
| Пункт 124. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам с промышленной площадки, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию о составе и свойствах сточных вод. | Пункт 124. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также иные, имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, среднесуточный объем отводимых (принимаемых) сточных вод с объектов которых составляет более 30 куб. метров в сутки суммарно по всем выпускам, обязаны подавать в организацию водопроводно-канализационного хозяйства декларацию по типовой форме, предусмотренной приложением № 4. Действие настоящего пункта не распространяется на абонентов, являющихся товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов. |
| Предлагаемая редакция п. 124 расширяет круг абонентов, обязанных подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод. Теперь это все организации, имеющие выпуски в централизованную систему водоотведения, объем стоков которых составляет более 30 м3/сутки. Также в Постановление вносятся дополнения, определяющие форму декларации, её содержание, процедуру принятия к контролю, внесение изменений. |

Пункт 113.

Запрещается производить сброс в централизованные системы водоотведения веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения, по перечню согласно приложению № 2.

Пункт 114.

Состав и свойства сточных вод, принимаемых (отводимых) в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать требованиям, установленным в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной системы водоотведения, предусмотренным приложением № 3 (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 115 настоящих Правил).

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, МАТЕРИАЛОВ, ОТХОДОВ И СТОЧНЫХ ВОД, ЗАПРЕЩЕННЫХ К СБРОСУ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Во все виды централизованных систем водоотведения запрещаются к сбросу следующие вещества, материалы, отходы и сточные воды: Вещества, определение которых возможно по визуальным признакам, либо с помощью приборов контроля газовой среды: способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний)

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем "водородный показатель (pH)" менее 4,5 или более 12,0.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, стойкие органические загрязнители (альдрин, дильдрин, атразин, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, диоксины, каптан, карбофос, 4,41-ДДТ, 4,4'-ДДД, прометрин, симазин, трифлуралин, ТХАН, фозалон) и хлорорганические соединения (2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлорэтан, пентахлорфенол, полихлортерфенилы (сумма ПХТ), тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, тетрахлорметан, , бенз(а)пирен) в концентрациях свыше предельно-допустимых концентраций, установленных для воды водных объектов хозяйственно-питьевого назначения, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, за исключением веществ, требования к которым установлены в приложении № 3, медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ, требования к которым установлены в приложении № 3)

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, жиры с фактической концентрацией более 1000 мг/дм3, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см), тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др.)

9. Биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые не измельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале, пероксиды, хлораты, перхлораты, карбиды, бромиды, гидриды металлов;

11. Сточные воды с температурой +80°C и выше.

Приложение № 3

"ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ СТОЧНЫХ ВОД, ОТВОДИМЫХ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ЦЕЛЯХ РЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

|  | Единица измерения | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод | Группа | Коэффициент воздействия (КВ) | Отношение ФКi к ДКi или значение показателя при котором нарушение является грубым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Максимальные значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в общесплавные и бытовые системы водоотведения) |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 (5002) | 1 | 1 | 3 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 (7002) | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 | 1 | 1 | 3 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 | 1 | 1 | 3 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Соотношение ХПК: БПК5 | - | 2,5 <*> | 2 | 0,5 | 1,3 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,51 | 3 | 2 | 2 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 10001 | 3 | 2 | 2 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 10001 | 3 | 2 | 2 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 | 4 | 2 | 3 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 (0,13) | 4 | 2 | 3 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 (0,53) | 4 | 2 | 3 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 (0,13) | 4 | 2 | 3 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 | 4 | 2 | 3 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 (0,13) | 4 | 2 | 3 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 | 4 | 2 | 3 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | ед. | 6,0 - 9,01 | - | 1 (при 5,5<pH<6 и 9<pH<10), 2 (при 10≤pH<11), 3 (при 5<pH≤5,5 и 11≤pH≤12), 5 (при 4,5≤pH≤5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 26. | Температура | °C | +401 | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (+50≤ФК<+60), 2 (+60≤ФК<+70), 3 (+70≤ФК<+80) | значение показателя +60 и более |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 501 | - | 1 | 3 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (в том числе толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, их изомеры и алкилпроизводные по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 201 | - | 1 | 2 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 | - | 0,6 | 3 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 | - | 0,6 | 3 |
| 31. | Полихлорирован-ные бифенилы (сумма ПХБ) | мг/дм3 | 0,001 | - | 1 | 5 |
| II. Максимальные значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в ливневые системы водоотведения) |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/л | 3001 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | БПК5 | мг/л | 30 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Азот аммонийный | мг/л | 1,2 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Нефтепродукты | мг/л | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 5. | Сульфиды | мг/л | 1,51 | 3 | 2 | 2 |
| 6. | Сульфаты | мг/л | 5001 | 3 | 2 | 2 |
| 7. | Хлориды | мг/л | 10001 | 3 | 2 | 2 |
| 8. | Водородный показатель (pH) | ед. | 6,0 - 9,01 | - | 1 (при 5,5<pH<6 и 9<pH<10), 2 (при 10≤pH<11), 3 (при 5<pH≤5,5 и 11≤pH≤12), 5 (при 4,5≤pH≤5) | значения показателя менее 5 и более 11 |
| 9. | Температура | °C | +401 | - | 0,5 (+40<ФК<+50), 1 (+50≤ФК<+60), 2 (+60≤ФК<+70), 3 (+70≤ФК<+80) | значение показателя +60 и более |

Приложение № 4

Декларация принята для контроля

цифрами:       день,          месяц,                 год

___________________________________________________________________________

наименование организации, осуществляющей водоотведение

Зарегистрирована за №  __________________________________________                                                              ФИО, должность работника организации, осуществляющей водоотведение                      подпись

Вид документа (нужное отметить):

| ПЕРВИЧНЫЙ |  |
| --- | --- |
| КОРРЕКТИРУЮЩИЙ |  |

Декларация

о составе и свойствах сточных вод на 20____ год

(с приложениями на_________ листах)

1.Полное и сокращенное наименование абонента ___________________________________

2. Фактический адрес объекта ___________________________________________________

3.Реквизиты договора, на основании которого  осуществляется водоотведение: 
Договор № _____________________ от ____________________________________________

4. ФИО (полностью) и должность  руководителя абонента: _________________________ _____________________________________________________________________________

ФИО (полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подписание по доверенности  ________________________________________________________________

контактный телефон ___________________________________________________________

5.Код отчитывающейся организации по ОКВЭД: ___________________________________

Виды деятельности по ОКВЭД: __________________________________________________

6. Фактические концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонента и фактические показатели свойств сточных вод абонента указываются в таблице:

| № п/п | Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод |
| --- | --- |
|  | Наименование вещества или показателя | Ед. изм. | ФКi, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выпуск № 1 (бассейн канализования) |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Выпуск № … (бассейн канализования) |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Примечания к таблице:.

-  Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

-  Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.

- Фактические концентрации загрязняющих веществ и фактические показатели свойств сточных вод характеризуют состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и значения которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Значения могут содержать превышения требований, установленных приложением № 3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения. Перечень загрязняющих веществ не может предусматривать вещества и микроорганизмы, запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения

7. Наличие и состав локальных очистных сооружений:

7.1.  Наличие _________________________ 7.2.  Год постройки ________________

7.3 Состав ____________________________________________________________

8. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод за истекший календарный год __________________ м3/сут.

Приложения:

Приложение 1. Установленные абоненту нормативы допустимых сбросов абонентов и лимиты на сбросы (при их наличии) (прилагается копия, утвержденная территориальным органом Росприроднадзора и заверенная печатью абонента и подписью его представителя).

Приложение № 2. Схема внутриплощадочных канализационных сетей объекта абонента с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев (заверенная печатью абонента и подписью его представителя).

Приложение № 3. Копия доверенности лица, уполномоченного на подписание декларации по доверенности.

Срок действия декларации: (заполняется по заявке абонента, но на срок не менее одного года)

Начало «_______» ___________ 20____ г.         Окончание «_____» ________  20___ г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю:

Представитель абонента _______________________ /ФИО/_______________________

Подпись

ДАТА                                                                           МП

Приложение № 5

СОГЛАСОВАНО:									УТВЕРЖДАЮ:

| _________________________________________________________ (наименование организации, осуществляющей водоотведение) | ________________________________________________________ ( наименование абонента) |
| --- | --- |
| ________________________________________________________ (должность и ФИО руководителя, подпись, дата) М.П. | __________________________________________________________ (должность и ФИО руководителя, подпись, дата) М.П. |

| ПЛАН (НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА АБОНЕНТА) по достижению требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения на период с _____ г. по _____ г. |
| --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение установленных требований) | Номер канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения | Срок выпол-нения | Ориентировоч-ная стоимость мероприятий, тыс. руб. | Перечень загрязняющих веществ, показателей общих свойств сточных вод, по которым планируется достижение установленных требований | Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, показатели общих свойств сточных вод после осуществления мероприятия (этапа мероприятия), мг/дм3 (ед., °C) | Ответствен-ный исполнитель | Примеча-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

От абонента: Исполнитель _____________________________________ _____________ ______________________ ________________ 	(должность)      				(подпись)         (ф.и.о.)		(телефон)